ГОСТ 10000-75

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  К ТРАКТОРНЫМ ПРИЦЕПАМ

Исправность рабочей и стояночной тормозной систем:

- прицепы должны иметь рабочую тормозную систему, на прицепах полной массой до 6,5 т допускается действие рабочей тормозной системы на одну переднюю ось.

- прицепы должны иметь стояночную тормозную систему с механическим приводом, удерживающую их с полным грузом на уклоне не менее 20%.

Наличие и исправность внешних световых приборов:

- прицепы должны быть оборудованы внешними световыми приборами (2 габаритных фонаря красного цвета, 2 фонаря торможения красного цвета, 2 указателя поворота оранжевого цвета, которые должны быть видимы в горизонтальной и вертикальной плоскости

- прицепы должны быть оборудованы фонарем освещения государственного регистрационного знака белого цвета

- прицепы должны быть оборудованы сзади двумя светоотражателями красного цвета по ширине 400-700 мм от края, боковыми светоотражателями на каждой стороне (передний  не менее 3 м от передней оконечности прицепа, включая сцепное устройство, задний - не менее 1 м от задней оконечности) оранжевого цвета и передними светоотражателями белого цвета по ширине 400-700 мм от края. Высота установки светоотражателей 300-1200 мм.

Исправность тягово-сцепного устройства:

-  крепление  сцепной петли к прицепу должно быть разъемным.

- дышло должно быть изготовлено заводом и сертифицировано, собственное изготовление и ремонт не допускается, дышло не должно быть деформировано, крепление к прицепу только заводскими пальцами.

- поворотные устройства прицепа должно иметь блокировочное приспособление  при подачи прицепа назад.

- прицепы должны быть оборудованы устройством, обеспечивающим установку дышла в положение, облегчающее сцепку и расцепку прицепа с трактором.

- прицеп должен быть оборудован страховочным приспособлением

На прицепе, оборудованном гидроподъемником течь масла не допускается

Прицеп должен быть оборудован грязезащитными фартуками

Колеса и шины:

- Шины колес не должны иметь остаточную высоту почвозацепов   менее 1 мм

- Шины не должны иметь местные повреждения, обнажающие корд, а также расслоение.

- Должны быть все болты (гайки) крепления колёс, диски и ободья  не должны иметь тещин.

- Шины по размеру или допустимой нагрузке должны соответствовать модели. На одной оси  не допускается установка шин различного размера и рисунка.

Наличие приспособления для фиксации платформы:

- прицепы должны быть оборудованы упором для фиксации незагруженной платформы в поднятом положении

Наличие регистрационного знака

- Знак должен устанавливаться или по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения, не выступая за боковой габарит транспортного средства.

-  Высота нижнего края  регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм.

- Регистрационный знак должен быть без повреждений, не погнут, не должно быть нарушения покрытия, обязательно освещен штатным фонарем ТС.

Наличие предупреждающих надписей и знаков безопасности:

- На бортах прицепов должны быть надписи о недопустимости перевозки людей в кузове, о порядке пользования запорами платформы при работе с гидроподъемником и приспособлением (предохранительной стойкой) или проведении технического обслуживания.

Внешний вид

- Окраска и внешний вид прицепов должен  соответствовать требованиям ГОСТ 7593